DV střižna Datavideo SE 800 + náhledový rám Datavideo TLM 404

Funkční střihová režie + náhledové monitory. Používáno cca 10 let. Některá tlačítka mohou jít zmáčknout ztuha, ale jinak vše funkční.

Technická specifikace DATAVIDEO SE 800:

Video vstup

Každý ze čtyř vstupů může přijmout:

DV, (DV-25), Component (Y.U.V.), S-Video S (Y / C) nebo kompozitního videa

Video výstup

DV (DV-25), Component (Y.U.V.),

S-Video S (Y / C), kompozitní a SDI

Audio vstupy

4 stereo páry - Nevyvážené audio

Audio výstupy

2 hlavní a 1 sluchátka s ovládáním hlasitosti

Color Processor

Zahrnuje R.G.B. Korekce vyvážení bílé, ukládá poslední nastavení pro každý video vstup

4-kanálový Stereo Mixer

Nevyvážené in / out

Používejte BAC-03 příslušenství pro vyvážený zvuk

Voice Synch Feature

Předsunutí nebo zpoždění zvuku tak, aby odpovídal videu

50+ Digitálních efektů

A / B Roll, A / B se dissolve, Chroma Key, Mozaika, PiP, Strobe, Fade, a Wipe, atd.

30 programovatelných tlačítek pro přehrávání

Uložte své přechody (wipe, fade, zoom, a mnoho dalších efektů s parametry). Přehrávání okamžitě stiskem jediné klávesy

Dual Channel TBC

Time Base Corrector

4: 2: 2 full frame Synchronizátory

3.5 MHz pro komponentní (Y.U.V.), S-Video S (Y / C), kompozitní vstupy a výstupy

SDI Port

Použití s ​​SDI generátorem znaků

Technická specifikace TLM 404

LCD display:

- 4x TFT LCD, active matrix

- rozlišení až 960 x 234 bodů

Video vstup:

- 4x kompozit, BNC

Video výstup:

- 4x kompozit, loop, BNC

Video systém:

- automatická detekce norem PAL / NTSC

Napájení:

- DC 12V, 50W

- 35W pre LCD monitory, 15W pre Aux adapter

Zdroj napětí:

- AC 90-240V vstup, DC 12V 50W výstup